## Slide 1: Rendement énergétique
Fd

## Slide 2: Définition
Le rendement d’un système (mécanique ou autre) correspond au rapport de l’énergie utile (de sortie) et de l’énergie fournie (d’entrée ou initiale).
L’énergie non recherchée est considérée comme perdue.
On peut aussi l’exprimer en termes de puissance :
Avec
: Energie de sortie, exprimée en joules (J)
: Energie d’entrée, exprimée en joules (J)
: Puissance à la sortie, exprimée en Watts (W)
: Puissance à l’entrée, exprimée en Watts (W)
: Energie perdue (J)
: Puissance perdue (W)
ADAPTER
TRANSMETTRE
CONVERTIR
Energie d’entrée (Puissance)
Energie de sortie (Puissance)
Processeurs :
Réducteur
Arbre
Moteur / générateur
Energie perdue (Puissance)
Notes: Un rendement est toujours inférieur à 1 mais pour calculer certains ordres de grandeurs, on peut supposer 1
Un rendement est toujours inférieur à 1 mais pour calculer certains ordres de grandeurs, on peut supposer η=1

## Slide 3: Définition
Le rendement d’un système (mécanique ou autre) correspond au rapport de l’énergie utile (de sortie) et de l’énergie fournie (d’entrée ou initiale). L’énergie non recherchée est considérée comme perdue.
On peut aussi l’exprimer en termes de puissance :
En cas de sous-ensembles :
= . ….
Puissance d’entrée
Puissance de sortie
Pertes
Système isolé
Notes: Un rendement est toujours inférieur à 1 mais pour calculer certains ordres de grandeurs, on peut supposer 1
Lorsque des systèmes sont constitués de plusieurs sous-ensembles en série ayant des rendements , , , ,…, l’ensemble à alors un rendement = . ….
L’énergie ou la puissance de sortie correspond à ce qui est utile rapporté à ce qui est fourni au système.
Un rendement est toujours inférieur à 1 mais pour calculer certains ordres de grandeurs, on peut supposer η=1
Lorsque des systèmes sont constitués de plusieurs sous-ensembles en série ayant des rendements η_1, η_2, η_3, η_4,…, l’ensemble à alors un rendement η_𝑇= η_1. η_2. η_3. η_4….
L’énergie ou la puissance de sortie correspond à ce qui est utile rapporté à ce qui est fourni au système.

## Slide 4: Calculs de rendements mécaniques
Le moteur d’entraînement du réducteur de vitesse ci-contre délibvre à un instant donné, une puissance Pe = 1,35 kW à la vitesse Ne = 1500 tr.min-1
Sachant que chaque train d’engrenage a un rendement de =0,9 et provoque une réduction r=0,5, calculer la puissance perdue par usure et échauffement ainsi que le couple Cs, disponibles sur l’arbre de sortie.
Notes: Sur l’arbre de sortie, la puissance disponible est Ps=Pe. ² soit Ps=1,35x0,9²=1,094kW
Soit une puissance perdue de 256W
Ps=Cs.ωs avec
ωs=r²xωe=1500x(π/30)x0,5²=39,27 rad,s-1
Cs=Ps/ωs=27,8Nm
Sur l’arbre de sortie, la puissance disponible est Ps=Pe. η² soit Ps=1,35x0,9²=1,094kW
Soit une puissance perdue de 256W
Ps=Cs.ωs avec
ωs=r²xωe=1500x(π/30)x0,5²=39,27 rad,s-1
Cs=Ps/ωs=27,8Nm

## Slide 5: Calculs de rendements mécaniques
Pour recharger la lampe dynamo, l’utilisateur doit exercer sur la poignée-levier un effort F = 2,5 daN à n = 2 coups par seconde pendant t = 1 min.
Sachant que chacun de ces mouvements fait décrire à la poignée un angle de α = 25° sur un rayon R de 54 mm, calculer :
l’énergie Eop dépensée par l’opérateur pendant cette minute
l’énergie Edisp disponible pour recharger l’accumulateur ou allumer les LED, sachant que le train d’engrenage à un rendement1de 0,91 et que celui de la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique est estimée= 0,73 (dynamo)
Notes: V=ω.R avec R=0,054m et ω=25X(π/180)x2=0,872 rad.s-1
Eop = PxT = FxVxT=25 x 0,0047123 x 0,054 x 60 = 70,7 J
Edisp= Eop . 1. =70,7 x 0,91 x 0,73 = 47J
V=ω.R avec R=0,054m et ω=25X(π/180)x2=0,872 rad.s-1
Eop = PxT = FxVxT=25 x 0,0047123 x 0,054 x 60 = 70,7 J
Edisp= Eop . η1. η2=70,7 x 0,91 x 0,73 = 47J