## Slide 1: Statique graphique

## Slide 2: Principe de l’inertie
Notes: Il existe au moins un repère privilégié appelé repère Galiléen dans lequel tout point A éloigné de tout autre corps possède des propriétés suivantes :
si A est en mouvement, il est rectiligne uniforme : sa trajectoire est une droite et sa vitesse par rapport à Rg est constante,
si A est immobile, il reste immobile dans Rg, ses coordonnées sont constantes,

## Slide 3: Actions mutuelles
Action de la main  l’haltère
Action de l’haltère  la main
G
Colinéaires sur une droite passant par G
De même intensité
De sens opposé
On dit qu’elles sont directement opposées
Notes: Si l’haltère exerce sur la main une force P en G, réciproquement la main exerce, en G, une force sur l’haltère, à condition que ni la main, ni l’haltère ne bouge.
Ces deux forces sont :
Colinéaires sur une droite passant par G (ici verticale)
De même intensité
De sens opposé
On dit qu’elles sont directement opposées

## Slide 4: Actions extérieures / intérieures
Action extérieure :
Action intérieure :
Notes: On isole la perforatrice, elle constitue l’ensemble S
Les actions exercées par les solides qui n’appartiennent pas à S ou actions extérieures à S ()
Cela se traduit par des actions à distance : poids total
Actions de contact : nommée
Les actions exercées par les solides appartenant à S sur les solides appartenant à S ou actions intérieures
Actions à distance nulle
Actions de contact
Remarque : à toute action intérieure, on peut associer l’action mutuelle directement opposée
Pour les moments en un point, le torseur aux actions intérieures est nul
On isole la perforatrice, elle constitue l’ensemble S
Les actions exercées par les solides qui n’appartiennent pas à S ou actions extérieures à S ((𝐹_(𝑖𝑆 ̅→𝑆) ) ⃗)
Cela se traduit par des actions à distance : poids total (𝑃_𝑇 ) ⃗
Actions de contact : (𝐹_(𝑢𝑡𝑖𝑙→2) ) ⃗ nommée (𝐵_(𝑢𝑡𝑖𝑙→2) ) ⃗
Les actions exercées par les solides appartenant à S sur les solides appartenant à S ou actions intérieures
Actions à distance nulle
Actions de contact (𝐴_(4→2) ) ⃗
Remarque : à toute action intérieure, on peut associer l’action mutuelle directement opposée
Pour les moments en un point, le torseur aux actions intérieures est nul

## Slide 5: Principe fondamentale de la statique (PFS)
Notes: Si le système isolé est équilibré par rapport à un repère galiléen, le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées sur S est égal au torseur nul.
se lit : torseur associé aux actions mécaniques extérieures des corps n’appartenant à pas S sur S appliqué au point de réduction A
Si le système isolé est équilibré par rapport à un repère galiléen, le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées sur S est égal au torseur nul.
〖_𝐴〗{〖"T " 〗_(𝑆 ̅→𝑆) }={0}
se lit : torseur associé aux actions mécaniques extérieures des corps n’appartenant à pas S sur S appliqué au point de réduction A

## Slide 6: Principe fondamentale de la statique (PFS)
=
Notes: D’où les théorèmes suivants :
Théorème de la résultante statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante des actions mécaniques extérieures à S est nulle : =
D’où les théorèmes suivants :
Théorème de la résultante statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante des actions mécaniques extérieures à S est nulle : (𝑅_(𝑆 ̅→𝑆) ) ⃗ = 0 ⃗

## Slide 7: Principe fondamentale de la statique (PFS)
=
=
Notes: D’où les théorèmes suivants :
Théorème de la résultante statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante des actions mécaniques extérieures à S est nulle : =
Théorème du moment statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la moment résultant des actions mécaniques extérieures à S est nul,
D’où les théorèmes suivants :
Théorème de la résultante statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante des actions mécaniques extérieures à S est nulle : (𝑅_(𝑆 ̅→𝑆) ) ⃗ = 0 ⃗
Théorème du moment statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la moment résultant des actions mécaniques extérieures à S est nul,

## Slide 8: Principe fondamentale de la statique (PFS)
=
=
Notes: D’où les théorèmes suivants :
Théorème de la résultante statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante des actions mécaniques extérieures à S est nulle : =
Théorème du moment statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la moment résultant des actions mécaniques extérieures à S est nul,
D’où les théorèmes suivants :
Théorème de la résultante statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante des actions mécaniques extérieures à S est nulle : (𝑅_(𝑆 ̅→𝑆) ) ⃗ = 0 ⃗
Théorème du moment statique :
Si S est en équilibre par rapport à un repère galiléen, la moment résultant des actions mécaniques extérieures à S est nul,

## Slide 9
Application

## Slide 10
Application

## Slide 11
Application

## Slide 12
Application

## Slide 13
Application

## Slide 14
Application

## Slide 15
Application

## Slide 16
Application

## Slide 17
Application

## Slide 18
Application

## Slide 19
Application

## Slide 20
Application

## Slide 21
Application

## Slide 22
Application

## Slide 23
Application