## Slide 1
Diagramme SysML
Pompe A Chaleur P.A.C.

## Slide 2
Diagramme de définition de blocs (contexte)
« external »
Environnement
Contexte de la PAC
« external »
Condition climatique
Température de l’air extérieure
« external »
Energie électrique
Alimentation 230V 50 Hz
P.A.C AIR/EAU
Contexte
Assurer le confort en respectant la maîtrise de l’énergie
Propriété du gaz frigorigène
Références
Values
Raccorder, paramétrer, mettre en service et assurer l’exploitation ainsi que la maintenance de la PAC
Apport calorifique extérieur (elec, gaz,…)

## Slide 3
Diagramme des exigences
Commander le compresseur.
Id « 1.1 »
Text = « le cycle de fonctionnement du compresseur doit fonctionner si le COP est supérieur à 1 »
Chauffer et refroidir un bâtiment avec le meilleur rendement énergétique
Id « 1 »
Text = «le système PAC doit récupérer le maximum de calorie contenu dans l’air extérieur ou dans le bâtiment »
Commander la vanne 4 voies
Id « 1.2 »
Text = « la commande de la PAC est réalisée en fonction du mode de fonctionnement (chauffage ou refroidissement)»
Commander un système énergétique annexe
Id « 1.4 »
Text = «Si la PAC n’est pas capable de fournir la totalité des besoins énergétique d’une habitation, elle demande à un système énergétique annexe de prendre le relais ( fioul, gaz, e!ec...)»
Commander la vanne 3 voies départ émetteur
Id « 1.3 »
Text = « la régulation de la PAC pilote la vanne 3 voie dans l’objectif d’avoir des cycles longs de fonctionnement du compresseur»
Commander le circulateur départ PAC
Id « 1.5 »
Text = «La régulation doit obligatoirement commander le circulateur avant, pendant et après chaque cycle de fonctionnement du compresseur »

## Slide 4
Diagramme des cas d’utilisations
utilisateur
Avoir du confort dans un
bâtiment en économisant
de l’énergie
Gérer
le refroidissement
Gérer
le chauffage
Concept PAC
V.C : Modèle de la PAC : Utilisation d’une PAC air/eau réversible
Les conditions
climatiques
Gérer
la relève
Adapter les lois de commande
en fonction des émetteurs

## Slide 5
Diagramme des cas d’utilisations
Utilisateur
En mode chaud
Utilisateur
En mode froid
Utilisateur
Avoir du confort dans un bâtiment
Confort été
Confort hiver
Relève de PAC
Conditions climatiques
(température de l’air extérieure)
Energies
« extented »
Conditions d’ambiance
(température intérieur du bâtiment)

## Slide 6
Diagramme de définition de blocs (système)
system
PAC
Properties
Type de gaz frigorigène
Values
…….
Constraints
Assurer le confort dans un bâtiment quelque soit la saison.
« block »
Assurer le besoin
« flowport » Cmd système énergétique annexe (fioul, gaz, batterie elec,…)
« block »
Chauffer
« flowport » les émetteurs
« flowport » les consignes
« flowport » les apports énergétiques extérieure
« block »
Refroidir
« flowport » les émetteurs
« flowport » les conditions d’ambiance
« block »
Sécuriser
« flowport » Etat des capteurs HP-BP
« block »
Réguler, contrôler
« flowport » Cmd Compresseur
« flowport » Cmd V4V
« flowport » Cmd V3V
« flowport » Cmd Circulateur
« flowport » Cmd Sécurité

## Slide 7
Diagramme des blocs internes : Partie électrique
Les grandeurs
physiques dans
le bâtiment
Les consignes
en
fonction
des scénarios
Les grandeurs
Physiques
à l’extérieur
le bâtiment
Régulateur
CVC
Circulateur
Capteur
température
Capteur
température
Choix du
mode
et de la consigne
Capteurs
HP/BP
Etat de la PAC
Système énergétique annexe
Vanne 4 voie
Compresseur
Ventilateur
Vanne 3 voies
Informations
Informations
Informations
Informations
actions
actions
actions
actions
actions

## Slide 8
Diagramme des blocs internes : Partie fluidique mode chauffage
Evaporateur
compresseur
V4V
détendeur
Chauffage du bâtiment
Evacuation
des calories dans le bâtiment
Condenseur
Extraction des calories
dans l’air
extérieure
Basse pression
Haute pression
Basse pression

## Slide 9
Condenseur
compresseur
V4V
détendeur
Refroidissement du bâtiment
Extraction des calories
dans le bâtiment
Evaporateur
Evacuation
des calories du bâtiments
dans l’air
extérieure
Basse pression
Haute pression
Diagramme des blocs internes : Partie fluidique mode refroidissement
Basse pression