## Slide 1: Mécanique M2

## Slide 2: Les attendus
Résistance des matériaux
Hypothèses, contraintes
Traction, compression
Cisaillement
Torsion
Flexion

## Slide 3: Contraintes :
Vecteur contrainte en un point
Notes: G effort de cohésion sont les actions mécaniques que le tronçon E 2 exerce sur le tronçon E un à travers la section droite S de la coupure fictive.
Ces actions mécaniques sont réparties en tous les points de S suivant une loi à priori inconnue. Notons (𝛥𝑓) ⃗ l’action mécanique au point M et 𝛥𝑆 l’élément de surface entourant ce point. Soit 𝑥 ⃗ la normale issue de M au plan de section S, orientée vers l’extérieur de la matière du tronçon E1.

## Slide 4: Contraintes :
Vecteur contrainte en un point
Notes: G effort de cohésion sont les actions mécaniques que le tronçon E 2 exerce sur le tronçon E un à travers la section droite S de la coupure fictive.
Ces actions mécaniques sont réparties en tous les points de S suivant une loi à priori inconnue. Notons (𝛥𝑓) ⃗ l’action mécanique au point M et 𝛥𝑆 l’élément de surface entourant ce point. Soit 𝑥 ⃗ la normale issue de M au plan de section S, orientée vers l’extérieur de la matière du tronçon E1.
On appelle vecteur contrainte au point M, le vecteur noté 𝐶 ⃗(𝑀,𝑥 ⃗ )=lim┬(𝛥𝑆→0)⁡〖(𝛥𝑓) ⃗/𝛥𝑆〗= (𝑑𝑓) ⃗/𝑑𝑆
L’unité est donc le N,m² qui correspond à 1 Pa
1Mpa = 1 N,mm²
1Mpa = 10 bars

## Slide 5: Contraintes :
Vecteur contrainte en un point
Notes: 𝜎_𝑀 : coordonnée normale de la contrainte C (M,n) suivant le vecteur unitaire N
𝜏_𝑀 : coordonnée tangentielle de la contrainte C (M,t) suivant le vecteur unitaire T

## Slide 6: Application :
Hypothèses :
Le poids des pièces négligées par rapport à l'effort de serrage.
La liaison de l'arbre 2 avec le socle 4 est une liaison réalisée par 2 paliers A et B coaxiaux. Comme aucun effort n’est transmis parallèlement à l'axe de l'arbre, les liaisons 2-4 en A et en B sont modélisées par des liaisons linéaires circulaires sans adhérence d'axes .
En position de serrage, le levier OE est porté par
et le levier CD est parallèle à . On considère que toutes les pièces sont parfaitement rigides, sauf l'arbre OC qui subit une déformation de torsion d'angle α.
La liaison 2-1 en D est une liaison ponctuelle sans adhérence de normale et une étude d'équilibre préliminaire de la pièce 1 a permis de calculer l'effort de serrage : .
La liaison 3-2 en E est une liaison ponctuelle sans adhérence de normale .

## Slide 7: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.

## Slide 8: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Liaison 1-2 ponctuelle de normale :
Tel que dans (, , ) :

## Slide 9: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Liaison 1-2 ponctuelle de normale :
Tel que dans (, , ) :
Liaison 3-2 ponctuelle de normale :
Tel que dans (, , ) :

## Slide 10: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Liaison L1 4-2 linéaire circulaire d’axe :
Tel que dans (, , ) :

## Slide 11: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Liaison L2 4-2 linéaire circulaire d’axe :
Tel que dans (, , ) :
Liaison L1 4-2 linéaire circulaire d’axe :
Tel que dans (, , ) :

## Slide 12: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
PFS à l’équilibre de 2 :
Réduction de tous les torseurs en A :

## Slide 13: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Réduction de tous les torseurs en A :

## Slide 14: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Réduction de tous les torseurs en A :
Notes: Les équations algébriques qui traduisent le principe fondamental de la statique appliqué à l’équilibre de 2 s’écrivent :
‖𝐸 ⃗_((3→2) ‖+〖𝑌_1〗_((4→2))+〖𝑌_2〗_((4→2))=0
5400+〖𝑍_1〗_((4→2))+〖𝑍_2〗_((4→2))=0
810-0.4‖𝐸 ⃗_((3→2) ‖=0
-1890-0.25〖𝑍_2〗_((4→2))=0
-0.1‖𝐸 ⃗_((3→2) ‖+0.25〖𝑌_2〗_((4→2))=0

## Slide 15: Application :
Q1 : analyser et modéliser les liaisons de 2 avec le milieu extérieur. Exprimez les actions mécaniques de liaison et calculez celles-ci.
Notes: Les équations algébriques qui traduisent le principe fondamental de la statique appliqué à l’équilibre de 2 s’écrivent :
‖𝐸 ⃗_((3→2) ‖+〖𝑌_1〗_((4→2))+〖𝑌_2〗_((4→2))=0
5400+〖𝑍_1〗_((4→2))+〖𝑍_2〗_((4→2))=0
810-0.4‖𝐸 ⃗_((3→2) ‖=0
-1890-0.25〖𝑍_2〗_((4→2))=0
-0.1‖𝐸 ⃗_((3→2) ‖+0.25〖𝑌_2〗_((4→2))=0

## Slide 16: Application :
Remarque préliminaire :
La poutre 2 étudiée comporte 3 parties, formant entre elles des angles de 90° :
Le bras EO;
Notes: Considérons une section droite fictive S de la poutre repérée par son centre de surface G. Déplaçons G depuis E jusqu'à D et désignons par E1 le tronçon de 2 situé d'un côté de S pour fixer les idées. Disons que le point E appartiendra à E1. E2 désignera alors l'autre tronçon de 2.
R(G,(𝑥0) ⃗, (𝑦0) ⃗, (𝑧0) ⃗) Désigne un repère lié à la section droite et tel que (G,x) soit toujours la normale extérieure en G à S, relativement à E1
Soit E2barre le milieu extérieur à la poutre 2

## Slide 17: Application :
Remarque préliminaire :
La poutre 2 étudiée comporte 3 parties, formant entre elles des angles de 90° :
Le bras EO;
L’arbre OC;
Notes: Considérons une section droite fictive S de la poutre repérée par son centre de surface G. Déplaçons G depuis e jusqu'à D et désignons par e un le tronçon de 2 situé d'un côté de s pour fixer les idées. Disons que le point e appartiendra à e un. Eux 2 désignera alors l'autre tronçon de 2. Désigne un repère lié à la section droite. Est elle que j'ai soit toujours la normale extérieure de G. AS relativement à e un. H, soit le milieu extérieur à la poutre de.

## Slide 18: Application :
Remarque préliminaire :
La poutre 2 étudiée comporte 3 parties, formant entre elles des angles de 90° :
Le bras EO;
L’arbre OC;
Le bras CD.

## Slide 19: Application :
Q2 : Etudier les sollicitations dans le bras OE
=(0.4-z)
En rapportant et dans le repère R avec =, =, =
;
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = z𝑧0 avec 0<=z<=0,4
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025 et un moment de flexion Mf de direction Gz

## Slide 20: Application :
Q3 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions de l’abscisse z du centre de surface G de S.
;
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = z𝑧0 avec 0<=z<=0,4
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025 et un moment de flexion Mf de direction Gz

## Slide 21: Application :
Q3 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions de l’abscisse z du centre de surface G de S.
;
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = z𝑧0 avec 0<=z<=0,4
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025 et un moment de flexion Mf de direction Gz

## Slide 22: Application :
Q4 : Etudier les sollicitations dans le bras OC
Notes: L’arbre se divise en trois zones d’étude : OA, AB, BC
Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = x𝑥0 avec
Pour la zone OA : 0<=x<=0,1
Pour la zone AB : 0,1<=x<=0,35
Pour la zone BC : 0,35<=x<=0,45
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025 et un moment de flexion Mf de direction Gz

## Slide 23: Application :
Q4 : Zone OA
=(0.4- x)
En rapportant et dans le repère R
;
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = xx0 avec 0<=x<=0,1
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025N, un moment de torsion Mt de direction gx tel que mt=810N.m et un moment de flexion Mf de direction Gz tel que mfz=2025xN.m

## Slide 24: Application :
Q4 : Etudier les sollicitations dans le bras AB
Notes: L’arbre se divise en trois zones d’étude : OA, AB, BC
Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = x𝑥0 avec
Pour la zone OA : 0<=x<=0,1
Pour la zone AB : 0,1<=x<=0,35
Pour la zone BC : 0,35<=x<=0,45
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025 et un moment de flexion Mf de direction Gz

## Slide 25: Application :
Q4 : Zone AB
=(0.4- x)
En rapportant et dans le repère R
;
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = xx0 avec 0,1<=x<=0,35
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗ soit GE=0,4zo-xxo
GA=OA-OG soit GA=(0,1-x)xo
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025N, un moment de torsion Mt de direction gx tel que mt=810N.m et un moment de flexion Mf de direction Gz tel que mfz=2025xN.m

## Slide 26: Application :
Q4 : Zone BC
=(0.35
En rapportant et dans le repère R
;
E
O
A
B
G
z
y
x
(E1)
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = xx0 avec 0,35<=x<=0,45
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗ soit GE=0,4zo-xxo
GA=OA-OG soit GA=(0,1-x)xo
GB=GO+OB=0,35-xxo
GB∧B+GA∧A+GE∧E=
0 + 0 + -810 = -810
-7560x+2646 + 2160x-216 +0 = -5400+2430
-810x +2835x-283,5 +-2025x = 0
On peut aussi le calculer depuis E2
D ⃗_((1→2)= )5400zo
GD=OD-OG=(0,45-x)xo + 0,15y
GD∧D donne le même résultat sauf que Tcoh = R et Mg et non –R et -Mg
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025N, un moment de torsion Mt de direction gx tel que mt=810N.m et un moment de flexion Mf de direction Gz tel que mfz=2025xN.m

## Slide 27: Application :
Q5 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) le long de l’arbre OC

## Slide 28: Application :
Q5 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) le long de l’arbre OC

## Slide 29: Application :
Q5 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) le long de l’arbre OC

## Slide 30: Application :
Q5 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) le long de l’arbre OC.

## Slide 31: Application :
Q5 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) le long de l’arbre OC.

## Slide 32: Application :
Q6 : Etudier les sollicitations dans le bras CD
=(0.15
En rapportant et dans le repère R
;
Notes: L’arbre se divise en trois zones d’étude : OA, AB, BC
Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = x𝑥0 avec
Pour la zone OA : 0<=x<=0,1
Pour la zone AB : 0,1<=x<=0,35
Pour la zone BC : 0,35<=x<=0,45
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025 et un moment de flexion Mf de direction Gz

## Slide 33: Application :
Q7 : Construire les diagrammes représentant la variation des fonctions N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) le long de l’arbre OC.

## Slide 34: Entrainement :
À partir de la poutre encastrée ci-contre, calculer les efforts internes exercés à l'intérieur de la poutre aux points A, B et C.

## Slide 35: Application :
Notes: Considérons le repère R = (G,𝑥 ⃗, 𝑦 ⃗, 𝑧 ⃗) , Le point G est défini par OG = xx0 avec 0,35<=x<=0,45
(𝐸𝐺) ⃗=("OE" ) ⃗-("OG" ) ⃗ soit GE=0,4zo-xxo
GA=OA-OG soit GA=(0,1-x)xo
GB=GO+OB=0,35-xxo
GB∧B+GA∧A+GE∧E=
0 + 0 + -810 = -810
-7560x+2646 + 2160x-216 +0 = -5400+2430
-810x +2835x-283,5 +-2025x = 0
On peut aussi le calculer depuis E2
D ⃗_((1→2)= )5400zo
GD=OD-OG=(0,45-x)xo + 0,15y
GD∧D donne le même résultat sauf que Tcoh = R et Mg et non –R et -Mg
Il existe donc en G un effort tranchant T de direction G,y tel que Ty=-2025N, un moment de torsion Mt de direction gx tel que mt=810N.m et un moment de flexion Mf de direction Gz tel que mfz=2025xN.m