## Slide 1: Mécanique M2

## Slide 2: Les attendus
Résistance des matériaux
Hypothèses, contraintes
Traction, compression
Cisaillement
Torsion
Flexion

## Slide 3: But :
Résoudre :
Les calculs de résistance
Les calculs de rigidité
Les calculs de vérification
Les choix de matériaux
 | Dimensions | Déformations | Efforts | Matériau
Résistance |  |  |  | 
Rigidité |  |  |  | 
Vérification |  |  |  | 
Choix du matériau |  |  |  | 

## Slide 4: Essais :
Allongement unitaire :
Notes: Importance des essais.
Nous distinguons 2 types d'essais,
les essais sur éprouvettes, qui sont généralement des essais destructifs, c'est-à-dire que l'éprouvette ne peut être utilisée qu'une seule fois,
et les essais de pièces en situation pour lesquelles on simule les conditions réelles d'utilisation
Eprouvettes pour pouvoir comparer les caractéristiques de différents matériaux entre eux pour pouvoir réaliser des essais dans les mêmes conditions. Expérimental, il est nécessaire pour chaque type d'essai de définir une éprouvette normalisée analysant la forme de l'éprouvette d'extension et considérons le type de résultat que l'on peut en attendre. Lors de l'essai d'extension on exerce sur l'éprouvette un effort d'extension d'intensité F variable et on enregistre l'allongement delta L de la partie centrale de longueur initiale l0 pour pouvoir exploiter un tel résultat, nous devrons ramener celui-ci à l'éprouvette unitaire : éprouvette fictive de section un millimètre carré de longueur un millimètre.
On fait alors l'hypothèse que sur la section de cette éprouvette s'exerce une un effort unitaire d'extension 𝐹/𝑆_0 et que sa longueur subit un accroissement, appelé allongement unitaire: H. ∆𝑙/𝑙_0

## Slide 5: Essais :
Avec :
L = longueur du fil électrique (mm)
S = section du fil électrique (mm)
= résistivité du matériau constituant le fil (Ω.mm)
R= résistance électrique du fil (Ω)
Notes: Importance des essais.
Essai sur pièces
Puisqu'un tel essai ne doit jamais être destructif, il est évident que celui-ci ne peut se faire que dans le domaine élastique du matériau. Le problème est ici de définir un capteur de déformation suffisamment précis et fidèle. Différents moyens sont employés, citons les extensomètres, mécaniques, électriques, optiques, les jauges piezo-résistantes, et cetera.
On peut démontrer que la variation relative de longueur du fil ∆𝑙/𝑙 peut alors être remplacer par la variation relative de résistance ∆𝑅/𝑅

## Slide 6: Essais :

## Slide 7: Hypothèses :
Sur le matériau :
Continuité
Homogénéité
Isotropie

## Slide 8: Hypothèses :
Sur le matériau :
Continuité
Homogénéité
Isotropie
Sur la disposition de la matière :
la poutre

## Slide 9: Hypothèses :
Sur le matériau :
Continuité
Homogénéité
Isotropie
Sur la disposition de la matière :
la poutre
Sur les forces extérieures :
Type d’actions mécaniques extérieures

## Slide 10: Définition du torseur associé aux efforts de cohésion dans une section droite
Repérage de la coupe fictive
Notes: E solide assimilé à une poutre et 𝐸 ̅ l’ensemble extérieur à E
R0=(O, (𝑥0) ⃗, (𝑦0) ⃗, (𝑧0) ⃗) est un repère lié à E, très souvent c’est celui utilisé pour l’étude statique de E.
R0 est tel qu’un de ses axes est confondu avec la ligne moyenne.
P est un plan perpendiculaire à (O, (𝑥0) ⃗)
S la section droite de E dans le plan P
G d’abscisse x, centre de la surface S
Le vecteur position (𝑂𝐺) ⃗= x(𝑥0) ⃗ définit la position de la section droite fictive S
La coupure fictive par le plan P partage la poutre E en deux tronçons E1 et E2. On convient de déplacer le plan de coupure d’une extrémité à l’autre de la poutre et toujours dans le même sens.

## Slide 11: Définition du torseur associé aux efforts de cohésion dans une section droite
Torseur de cohésion
Notes: Définition du torseur de cohésion
Les actions que le tronçon E2 exerce sur le tronçon E1 à travers la section droite fictive S sont des efforts intérieurs à la poutre E. nous en ignorons a priori la répartition, mais nous pouvons les modéliser par un torseur appelé Torseur de cohésion {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤} et exprimer ces éléments de réduction au point G du centre de la surface S.

## Slide 12: Etude de l’équilibre de la poutre E
Notes: Les équations d’équilibre de la poutre {𝒯_((𝐸 ̅→𝐸) ) ┤}=(_𝐺^){█(𝑅 ⃗_((𝐸 ̅→𝐸 ) )@(𝑀_𝐺 ) ⃗_((𝐸 ̅→𝐸 ) ) )} peuvent s’écrire : (_𝐺^){█(𝑅 ⃗_((𝐸 ̅→𝐸_1 ))+ 𝑅 ⃗_((𝐸 ̅→𝐸_2 ))=0 ⃗@(𝑀_𝐺 ) ⃗_((𝐸 ̅→𝐸_1 ))+(𝑀_𝐺 ) ⃗_((𝐸 ̅→𝐸_2 ))=0 ⃗ )}

## Slide 13: Relation entre le torseur des efforts extérieurs et le torseur des efforts de cohésion sur un tronçon isolé

## Slide 14: Relation entre le torseur des efforts extérieurs et le torseur des efforts de cohésion sur un tronçon isolé
Notes: Appliquons le PFS à E1
{𝒯_((𝐸 ̅→𝐸_1 ) ) ┤}+{𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤}={0 ⃗ ┤}

## Slide 15: Relation entre le torseur des efforts extérieurs et le torseur des efforts de cohésion sur un tronçon isolé
Notes: (_𝐺^){█(𝑅 ⃗_((𝐸 ̅→𝐸_1 ) )+𝑅 ⃗=0 ⃗@(𝑀_𝐺 ) ⃗_((𝐸 ̅→𝐸_1 ) )+(𝑀_𝐺 ) ⃗=0 ⃗ )}

## Slide 16: Dénomination des composantes des éléments de réduction du torseur des efforts de cohésion dans le repère de définition des sollicitations :

## Slide 17: Dénomination des composantes des éléments de réduction du torseur des efforts de cohésion dans le repère de définition des sollicitations :
Coordonnées de et de dans R | 
= N. + . + . = Mt. + . + . | 
 | Coordonnée de l’effort normal ).
 | Coordonnée de l’effort tranchant ).
 | Coordonnée de l’effort tranchant ).
 | Coordonnée du moment de torsion ).
 | Coordonnée du moment de flexion ).
 | Coordonnée du moment de flexion ).

## Slide 18: Application :
Soit une poutre droite (E) de section constante, de longueur l, encastrée à son extrémité B et supportant à son extrémité un effort concentré
Soit R0 = (A, , , ) le repère lié à E, tel que l’axe (A, ) soit confondu avec la ligne moyenne.
On effectue une section droite fictive de la poutre par un plan P. Soit G, d’abscisse x dans R0, le centre de surface de cette section droite.

## Slide 19: Application :
Isoler la poutre E et déterminer, au point A, les éléments de réduction du torseur associé à la liaison encastrement : {}.
Déterminer les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion dans la sectio droite fictive d’abscisse x.
Donner l’expression des composantes algébriques N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) des éléments de réduction du torseur des efforts de cohésion, dans le repère R = (G, , , ) de définition des sollicitations.
Représenter la variation de ces composantes algébriques en fonction de l’abscisse x de centre de surface G de la section droite fictive.

## Slide 20: Application :
Isoler la poutre E et déterminer, au point A, les éléments de réduction du torseur associé à la liaison encastrement : {}.

## Slide 21: Application :
Isoler la poutre E et déterminer, au point A, les éléments de réduction du torseur associé à la liaison encastrement : {}.

## Slide 22: Application :
Déterminer les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion dans la section droite fictive d’abscisse x.
Notes: Par le principe des actions mutuelles (réciproques), {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E1->E2} = - {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E2->E1}

## Slide 23: Application :
Déterminer les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion dans la section droite fictive d’abscisse x.
}
Notes: Par le principe des actions mutuelles (réciproques), {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E1->E2} = - {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E2->E1}

## Slide 24: A retenir
ou

## Slide 25: Application :
Déterminer les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion dans la section droite fictive d’abscisse x.
Notes: Par le principe des actions mutuelles (réciproques), {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E1->E2} = - {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E2->E1}

## Slide 26: Application :
Déterminer les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion dans la section droite fictive d’abscisse x.
Démontrer que le résultat est identique en partant du tronçon droit.
Notes: Par le principe des actions mutuelles (réciproques), {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E1->E2} = - {𝒯_𝑐𝑜ℎ ┤ E2->E1}

## Slide 27: Application :
Donner l’expression des composantes algébriques N(x), Ty(x), Tz(x), Mt(x), Mfy(x) et Mfz(x) des éléments de réduction du torseur des efforts de cohésion, dans le repère R = (G, , , ) de définition des sollicitations.

## Slide 28: Application :
Représenter la variation de ces composantes algébriques en fonction de l’abscisse x de centre de surface G de la section droite fictive.

## Slide 29: Relations entre effort tranchant et moment de flexion