## Slide 1: Mécanique M2

## Slide 2: Les attendus
Résistance des matériaux
Hypothèses, contraintes
Traction, compression
Cisaillement
Torsion
Flexion

## Slide 3: Extension, compression :
Notes: La machine de traction permet d'appliquer très progressivement et sans choc un effort de traction F afin d'étudier les Allongements ΔL de l'éprouvette.
La courbe obtenue 𝜎=𝐹(εx) est appelée courbe de traction. Elle est pratiquement indépendante des dimensions de référence de l'éprouvette. Elle fait apparaître zones
La zone OA. L'éprouvette a une déformation élastique, l'allongement unitaire est proportionnel à l'effort appliqué. Dès que 𝜎 est supprimé, l'éprouvette reprend sa longueur initiale l.
On reste dans cette zone tant que 𝜎<Re (limite élastique du matériau)
La zone AD. L'éprouvette a une déformation plastique ou permanente, l'allongement unitaire n'est plus proportionnel à l'effort unitaire appliqué. Lorsque 𝜎 est supprimé, l'éprouvette ne reprend pas sa longueur l. 𝜎>Re
De A à C, l’éprouvette s'allonge et reste cylindrique.
De C À D L'allongement continue de croître avec un effort F2 moins important, il apparaît un étranglement ou striction qui s'accentue jusqu'à la rupture en D.
𝜎 : contrainte de traction
F : effort de traction
S0: section initiale de l’éprouvette
Δ𝑙 : allongement de l’éprouvette
Lo longueur initiale

## Slide 4: Extension, compression :
=
= E.
=
Notes: Définitions:
Élasticité :
Propriété qu'a un corps, après avoir été déformé par une charge, de reprendre sa forme initiale lorsque la charge est enlevée.
Limite élastique :
C'est la contrainte maximum que peut supporter un matériau sans danger de déformation permanente.
Module de Young (élasticité) :
C'est la constante de proportionnalité entre la contrainte qu'un matériau subit et sa déformation unitaire. C'est une constante propre à chaque matériau.
Plasticité :
Propriété qu'a un corps de conserver partiellement les déformations produites par une charge lorsque celle-ci est enlevée. La déformation plastique se produit quand la contrainte dépasse la limite d'élasticité
Déformation longitudinale :
La loi de Hooke 𝜎= E(Mpa). ε_𝑥, peut s’écrire également 𝑁/𝑆_0 =E. Δ𝑙/𝑙_0 donc Δ𝑙=(𝑁.𝑙_0)/〖𝐸.𝑆〗_0
Avec E = module d’élasticité longitudinal ou d’Young
On parle aussi de déformation transversale avec ε_𝑦 = -v, ε_𝑥 avec v = coefficient de poisson comme on a ε_𝑥 = (l1-l0)/l0, on a ε_𝑦=(Ø1−Ø0)/Ø0 avec Ø1 diamètre après étirement donc plus petit
Ordre d’idée pour les aciers :
200<Re<1000 Mpa
E autour de 200000MPa (plastique autour de 2000 à 7000)
Allongement après rupture 0<A%<30%
0,1<v<0,5

## Slide 5: Extension, compression :

## Slide 6: Extension, compression :
t

## Slide 7: Extension, compression :
Notes: Application :
Par calcul, on a Kp=1,72, Kq=1,897, Kt environ = à 2,1 (confirmé par l’abaque du CETIM)
σ=𝑛/𝑠=15,54 𝑀𝑃𝑎
|𝜎|_𝑚𝑎𝑥= 15,54 x 2,1 = 32,64 MPa

## Slide 8: Extension, compression :
Notes: Compression
Hypothèse : La longueur de la poutre doit être inférieure à 3 à 8 fois la dimension transversale la plus petite. Si cette hypothèse n’est pas vérifiée, la poutre peut alors être soumise au flambage.
Comme pour l’extension, il y a proportionnalité entre l’effort F de compression et le raccourcissement Δ𝑙 de l’éprouvette. F=k. Δ𝑙
Rpc : résistance pratique à la compression
Rec : résistance élastique à la compression
Les aciers doux et mi-durs ont la même résistance élastique Re en traction et en compression.
Le béton et la fonte ont des résistances élastiques très différentes en traction et en compression, ainsi que tous les matériaux non homogènes et non isotropes.

## Slide 9: Extension, compression :
Résistance élastique du béton |  |  |  |  | 
Les valeurs ci-dessous sont fonction des dosages en kg de ciment par m3 de béton en place après 28 jours d’âge. |  |  |  |  | 
Dosage (kg/m3) | Bétons non contrôlés |  |  | Bétons contrôlés | 
 | Compression (Mpa) |  | Traction (Mpa) | Compression (Mpa) | Traction (Mpa)
250 | 15 |  | 1,5 | 18 | 1,8
450 | 25 |  | 2 | 30 | 2,4
Résistances élastiques de la fonte |  |  |  |  | 
Nuance | Compression (Mpa) | Compression (Mpa) |  | Traction (Mpa) | 
FGL150 | 150 | 150 |  | 20 | 
Ft 15 | 150 | 150 |  | 20 | 
Poutres verticales |  | Poids négligé |  | Poids propre P non négligé | 
Contrainte |  |  |  | + | 
Déformation (si S est constant) |  |  |  |  | 
Résistance élastique du béton |  |  |  |  | 
Les valeurs ci-dessous sont fonction des dosages en kg de ciment par m3 de béton en place après 28 jours d’âge. |  |  |  |  | 
Dosage (kg/m3) | Bétons non contrôlés |  |  | Bétons contrôlés | 
 | Compression (Mpa) |  | Traction (Mpa) | Compression (Mpa) | Traction (Mpa)
250 | 15 |  | 1,5 | 18 | 1,8
450 | 25 |  | 2 | 30 | 2,4
Résistances élastiques de la fonte |  |  |  |  | 
Nuance | Compression (Mpa) | Compression (Mpa) |  | Traction (Mpa) | 
FGL150 | 150 | 150 |  | 20 | 
Ft 15 | 150 | 150 |  | 20 | 
Poutres verticales |  | Poids négligé |  | Poids propre P non négligé | 
Contrainte |  |  |  |  | 
Déformation (si S est constant) |  |  |  |  | 

## Slide 10: Application:
Formule des enveloppes cylindriques minces

## Slide 11: Application:
Formule des enveloppes cylindriques minces
Une presse hydraulique est alimentée en huile par un tube en acier de diamètre 10 mm sous une pression de 10MPa.
On donne la contrainte pratique à l’extension du tube
= 60MPa
et la pression atmosphérique
po = 0,1 Mpa.
Déterminer l’épaisseur du tube.

## Slide 12: Application:
Calculer σmax et δmax

## Slide 13: Application:
Formule des enveloppes sphériques minces
Un réservoir sphérique en tôle d’acier a un diamètre de 2m. Il contient un gaz liquéfié sous une pression de 0,5 MPa. L’acier a une contrainte limite élastique Re = 300MPa et on adopte un coefficient de sécurité s=10.
On donne la pression atmosphérique po = 0,1 Mpa.
Déterminer l’épaisseur minimale de la tôle.

## Slide 14: Application:

## Slide 15: Cisaillement :
= G . γ
Notes: Définition :
Une poutre est sollicitée au cisaillement si le torseur associé aux forces de cohésion peut se réduire en G à une résultante telle que 𝑇_𝑦≠0. Dans la réalité l’effort F s’exerce à une distance Δx très petite et il existe un petit moment de flexion MFGz=F. Δx
On observe une légère inclinaison de certaines sections liée au faible moment de flexion provoqué par Δx, Ce déplacement Δy s’appelle glissement transversal.
La loi de hooke permet d’affirmer que ce déplacement tangentiel de la matière en chaque point M de S(surface fictive) provoque une contrainte tangentielle (𝒯_𝑚 ) ⃗
𝒯_𝑚𝑜𝑦= 𝑇/𝑆
L’essai de cisaillement sur machine fait apparaître comme pour la traction, deux zones.
Zone OA : déformation plastique ou la charge F est proportionnelle au glissement transversal Δy des sections S P/R à So
La zone ABC de déformation permanente, ou domaine plastique
On définit le glissement relatif γ(gamma) = Δy(mm)/Δx(mm)
La loi de hooke établit la proportionnalité entre les contraintes tangentielles et le glissement relatif : 𝒯_𝑚𝑜𝑦 = G . 𝒯_𝑚𝑜𝑦 = G . γ avec G : module d’élasticité transversal (de Coulomb) Mpa et γ glissement relatif donc sans unité.
Enfin G au même titre que E est une constante caractéristique du matériau, déterminée par essais.

## Slide 16: Cisaillement :
Relation entre la résistance et :
Notes: Pour des raisons de sécurité et d’incertitude sur les hypothèses (le cisaillement pur n’existe pas)
On définit la résistance pratique au glissement rpg par le quotient de la résistance élastique au glissement / coeff de sécu
La condition de résistance s’écrit 𝒯_𝑚𝑜𝑦≤𝑅_𝑝𝑔
Rec = résistance élastique à la compression

## Slide 17: Cisaillement :
Soit une tôle 1 fixée au support 2 par un clou cannelé 3.
La force F exercée sur la tôle est de 4000N, dans un plan parallèle à ses faces. La résistance pratique au glissement de clou cannelé est de
Calculer le diamètre du clou cannelé.
Notes: Pour des raisons de sécurité et d’incertitude sur les hypothèses (le cisaillement pur n’existe pas)
On définit la résistance pratique au glissement rpg par le quotient de la résistance élastique au glissement / coeff de sécu
La condition de résistance s’écrit 𝒯_𝑚𝑜𝑦≤𝑅_𝑝𝑔
𝒯_𝑚𝑜𝑦 (𝑀𝑃𝑎)= (𝑇 (𝑁))/(𝑆 (𝑚𝑚^2 ) ), 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝒯_𝑚𝑜𝑦 (𝑀𝑃𝑎)= (𝑇 (𝑁))/(π𝑑²/4), d²=4T/πRpg, d=√(4𝑇/π𝑅𝑝𝑔) d’où d=10,09 donc 12

## Slide 18: Torsion : moment quadratique d’une surface plane par rapport à un axe de son plan
de
I(O,)=∫y²dA
dA
y
y
x
(S)
O

## Slide 19: Torsion : moment quadratique d’une surface plane par rapport à un axe perpendiculaire à son plan.
Io(O,)=∫ρ²dA
dA
ρ
y
x
(S)
O
y
x
Io=∫y²dA + ∫x²dA=I(O,)+I(O,)
Notes: Le moment quadratique polaire d’une surface plane par rapport à un axe perpendiculaire à son plan:
La distance ρ peut se calculer en fonction de ses coordonnées x et y
ρ²=x²+y²
Donc Io=∫y²dA + ∫x²dA=I(O,𝑥 ⃗)+I(O,𝑦 ⃗)

## Slide 20: Torsion : moment quadratique d’une surface plane par rapport à un axe perpendiculaire à son plan.
Sections Caractéristiques |  |  |  |  |  | 
Ig=Io |  |  |  |  |  | 
Sections Caractéristiques |  |  |  |  |  | 
Ig=Io |  |  |  |  |  | 
Notes: Le moment quadratique polaire d’une surface plane par rapport à un axe perpendiculaire à son plan:
La distance ρ peut se calculer en fonction de ses coordonnées x et y
ρ²=x²+y²
Donc Io=∫y²dA + ∫x²dA=I(O,𝑥 ⃗)+I(O,𝑦 ⃗)

## Slide 21: Torsion : Théorème de Huygens
O
G
Section (S) Aire : S
Barycentre de (S)
d
Notes: Théorème de Huygens
Le moment d’une section par rapport à un axe contenu dans son plan est égal au moment quadratique de cette section par rapport à un axe parallèle au premier et passant par son barycentre, augmenté du produit de l’aire de la section pas le carré de la distance entre les deux axes.
𝐼_(𝑂_𝑌 )=𝐼_(𝐺_𝑌 )+𝑆.𝑑²
𝐼_(𝑂_𝑌 ): moment quadratique de S par rapport à O,y mm4
𝐼_(𝐺_𝑌 ):𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑆 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 à 𝐺,𝑦 𝑚𝑚4
𝑆:𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑚²
𝑑 distance entre les axes oy et gy mm

## Slide 22: Torsion : Théorème de Huygens (application)
A
G
B
C
D
E
F
60
100
10
10

## Slide 23: Torsion : Théorème de Huygens (application)
A
G
B
C
D
E
F
60
100
10
10
35
15
K
=20
=20
Notes: Déterminer le moment quadratique Igx :
Moment quadratique de AEKF par rapport à G1,x
I1G1x=(100 .10^3)/12
Moment quadratique de AEKF par rapport à Gx
I1Gx=𝐼1𝐺1𝑥+𝑆1.𝑑1²=(100 .10^3)/12+(100.10).10²=10^5/12+10^5
Moment quadratique de BCDK par rapport à G2x
I2G2x=(10 .50^3)/12
Moment quadratique de BDCK par rapport à Gx
I2Gx=𝐼2𝐺2𝑥+𝑆2.𝑑2^2=(10 .50^3)/12+(50𝑥10).10²=125x10^4/12+20x10^4
Igx=I1Gx+I2Gx=41,2x10^4 mm4

## Slide 24: Torsion :
si α>0 ; >0
Notes: Rappel : le moment d’un couple exercé par deux mains sur une clé en croix par exemple s’écrit : M=‖𝐹 ⃗ ‖.𝐿(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑥)
Une poutre est soumise à la torsion simple si le torseur associé aux forces de cohésion de la partie droite sur la partie gauche de la poutre peut se réduire en G, barycentre de la section droite (S) à un moment perpendiculaire à (S) tel que Mt<>0
On constate que 𝛼/𝑋=𝛼_1/𝑙_1,0 =𝐶𝑡𝑒
θ=𝛼_1/𝑙_1,0 si α>0 ; θ>0
Avec
θ:𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑟𝑎𝑑,𝑚𝑚−1)
𝛼_1:𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆1/𝑆0 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑
𝑙_1,0 : distance séparant S1 de la section de référence S0
Zone OA : déformation élastique 𝛼 proportionnel à Mg1
Zone AB : déformation permanente

## Slide 25: Torsion :
si α>0 ; >0
Répartition des contraintes dans une section droite :
Equation de la déformation :
Notes: 𝜏_𝑀=𝐺.𝜌.𝜃
Avec 𝜏_𝑀=𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑒 à 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑀𝑃𝑎)
G :module d’élasticité transversale (de Coulomb) (Mpa)
𝜃 :𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 (𝑟𝑎𝑑,𝑚𝑚−1)
𝜌 :𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀 𝑎𝑢 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑚𝑚)
La contrainte de torsion est nul sur la ligne moyenne puisque 𝜌 =0
La contrainte est max si M est sur la surface du solide
𝑀_𝑡=𝐺.𝜃. 𝐼_0
𝑀_𝑡 : Moment de torsion en N.m
G :module d’élasticité transversale (de Coulomb) (Mpa)
𝜃 :𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 (𝑟𝑎𝑑,𝑚𝑚−1)
I0=moment quadratique de S par rapport à Gx (mm4)
Condition de rigidité :
𝑀_𝑡/(𝐺.𝐼𝑜)<𝜃lim est surtout utilisé pour les arbres de grandes longueurs (arbre de forage de puits, arbre de navire) ou on souhaite éviter les trop grandes déformations de torsion qui risqueraient d’engendrer des vibrations trop importantes pour un fonctionnement correct.

## Slide 26: Flexion :
Notes: Hypothèses :
Le solide est idéal : matériau homogène, isotrope, poutre rectiligne de section constante,
Définition : une poutre est sollicitée en flexion si le torseur associé aux forces de cohésion de la partie droite (II) de la poutre sur la partie gaucbbe(I) peut se réduire en G, barycentre de la section(S) à une résultante contenue dans le plan de symétrie et un moment perpendiculaire à ce dernier,
La contrainte normale au point M est : 𝜎_𝑀=−〖𝑀𝑓〗_𝐺𝑍/𝐼_𝐺𝑍 .𝑦
avec 𝜎_𝑀 : contrainte en MPa
〖𝑀𝑓〗_𝐺𝑍:𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑁.𝑚𝑚
𝐼_𝐺𝑍:𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑚4
.𝑦 :𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑀
μgz =𝐼_𝐺𝑍/𝑣=𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑚3(𝑣=𝑦)

## Slide 27: Flexion : Application
Application
Vérifier que la bride résiste à la flexion, si on adopte une résistance pratique de l’acier
Mfgz = 36000 N.mm
Notes: 1° Calculer la contrainte max en A
IGZ = IGZ1-IGZ2-IGZ3
=bh3/12-b’h3/12-2xed3/12=26x153/12-14x153/12-2x6x83/12
=2863mm4
𝜎_𝑀𝑎𝑥= 3600/2863 𝑥7,5=94,3 𝑀𝑃𝑎
94,3<<150 cependant la forme demande de vérifier le coefficient de concentration de contraintes

## Slide 28: Flexion : Application
Application
Notes: 1° Calculer la contrainte max en A
IGZ = IGZ1-IGZ2-IGZ3
=bh3/12-b’h3/12-2xed3/12=26x153/12-14x153/12-2x6x83/12
=2863mm4
𝜎_𝑀𝑎𝑥= 3600/2863 𝑥7,5=94,3 𝑀𝑃𝑎
94,3<<150 cependant la forme demande de vérifier le coefficient de concentration de contraintes

## Slide 29: Flexion : Application
Application
Une poutre supporte une charge uniformément répartie de coefficient p=1800N.m-1. Sa résistance pratique est Déterminer la hauteur minimale de l’IPN
Notes: MFGZ est max à l’encastrement :
F de la charge = 1800*1,5=2700N
Moment = Fxl/2=2700*0,75=2025N.m ou 2025 10^3 N.mm
μgz =𝐼_𝐺𝑍/𝑣
|𝜎_𝑚𝑎𝑥 |=|〖𝑀𝑓〗_𝐺𝑍 |𝑚𝑎𝑥/"μgz" ≤𝑅𝑝𝑒
Rpe >= 2025,10^3/100>=20250 mm3 ou 20,25cm^3
20,25<<34,2 du module du tableau l’iPN de 100 convient

## Slide 30: Flexion :
Application